Инструкция по подключению камеры IP-HI1005PTZ (P2P)

!!! Внимание маршрутизатор должен поддерживать аппаратный NAT и провайдер должен предоставлять внешний IP адрес (статический или динамический).

Все настройки камеры производятся с телефона.

- Подключение через LAN

1. Подключите камеру к маршрутизатору кабелем, далее камера получит IPадрес от маршрутизатора автоматически и установит соединение с сервером.

2. Установите на телефон «2CU» приложение из магазина.

3. Запустите приложение «2CU»на телефоне и Ваш личный создайте аккаунт.

4. В меню «Devicelist» нажмите «+» для добавления устройства.

5. Войдите в «LanScan»и выберите устройство.

6. Введите название устройства и пароль.

Устройство добавлено в «Devicelist».

- Подключение по WiFi

1. Установите на телефон «2CU» приложение из магазина.

2. Запустите приложение «2CU»на телефоне и Ваш личный создайте аккаунт.

3. На камере нажмите и удерживайте кнопку «Reset» 5-10 секунд, до звукового сигнала «вжинь».

4. В программе на телефоне зайдите в меню «Devicelist» нажмите «+» для добавления устройства.

5. Войдите в «SmartScan», выберете Вашу WiFiсеть, задайте пароль от сети и нажмите «Next».

6. Поместите телефон перед объективом камеры на расстояние 20-30 см. и дождитесь пока камера отсканирует штрих код с телефона. По окончанию сканирования прозвучит звук «Бзынь»

7. Нажмите кнопку «Heard», если все сделано правильно Вы увидите сообщение «Addsuccessful».

8. Всписке «Devicelist» появитсянадпись «Discover 1 newdevice», нажмите на нее и выберете Вашу камеру по ID, нажмите «+» для добавления.

9. Введите имя и пароль к устройству.

*Пароль по умолчанию: 123

Ссылка на ПО - http://www.2cu.co/